TEHNIČKI OPIS

Prilaz na parcelu je sa sjeveroistočne i jugoistočne strane, dok na jugozapadnoj i sjeverozapadnoj strani graniči sa susjednim parcelama.  Parcela ima pješački i kolni prilaz iz Posavske ulice (sjeveroistočni ulaz) i iz Ulice domovinskog rata (jugoistočni ulaz).

Građevina se izvodi poluugrađeno uz sjeverozapadnu granicu parcele, udaljena 15m od sjeveroistočne regulacione linije (Posavska ulica); 6,1-7,4m od jugoistočne regulacione linije (Ulica domovinskog rata); 97,8-102m od jugozapadne granice parcele.

Veličina građevine je 24/13m + 2/6,25m.

Organizirana je tako da je u prizemlju i na katu formirana 1 funkcionalna cjelina. Glavni pješački ulaz je iz Posavske ulice, kao i kolni ulaz za vatrogasna vozila. Na jugozapadnom pročelju predviđen je pomoćni pješački ulaz u stubišnom prostoru, te rezervni ulazi za vatrogasna vozila. U prizemlju, u južnom dijelu građevine predviđene su garaže za vatrogasna vozila. Ispred garaža, uz Posavsku ulicu predviđen je manipulativni plato. Uz garažu je predviđena kotlovnica koja ima poseban ulaz na jugoistočnom pročelju. Glavni pješački ulaz je preko hala i stubišta vezan s ostalim sadržajima vatrogasnog doma: prijavnica, ured, sanitarni čvor, garderoba i tuševi u prizemlju; predavaonica, sanitarni čvor, trim kabinet, spremišta, garderoba za posjetitelje i višenamjenska dvorana na katu. Stubišni prostor formira toranj koji služi za vježbe (balkoni na jugozapadnom pročelju) i za sušenje vatrogasnih cijevi (međuprostor stubišta).

Zbog potrebe za različitim visinama pojedinih prostora, građevina se izvodi denivelirana: sjeverni dio građevine je niži, južni dio građevine (garaže, višenamjenska dvorana) je viši. Položaj stubišta osigurava nesmetanu komunikaciju između deniveliranih prostora.

U građevini su projektirani sljedeći sadržaji:

PRIZEMLJE:

ulazni podest			2,97 (3,96)m2

vjetrobran			4,05m2

hall				23,81m2

stubište				10,54m2

prijavnica			4,86m2

ured				22,76m2

wc - M				4,61m2

wc - Ž				2,52m2

garderoba			22,42m2

tuševi				8,54m2

garaža za vatrogasna vozila  	157,38m2

kotlovnica  			20,74m2

ukupno prizemlje: 		275,20 (286,19)m2

BP prizemlje: 			324,50m2

KAT:

stubište			10,54m2

hall			9,84m2

predavaonica		44,79m2

spremište		4,44m2

pribor za čišćenje  	2,32m2

wc - Ž			8,46m2

wc - M			9,19m2

trim kabinet		19,44m2

hall / garderoba		24,69m2

višenamjenska dvorana	157,58m2

balkon			0,81 (3,24)m2

balkon			1,38 (5,50)m2

ukupno kat:		293,48 (300,03)m2

BP kat:			324,50m2

TORANJ:

etaža 2:

stubište			10,54m2

balkon			1,73 (6,93)m2

ukupno međuetaža:	12,27 (17,47)m2

BP međuetaža:		14,80m2

etaža 3:

stubište			10,54m2

balkon			2,42 (9,68)m2

ukupno međuetaža:	12,96 (20,22)m2

BP međuetaža:		14,80m2

etaža 4:

stubište			10,54m2

balkon			2,42 (9,68)m2

ukupno vrh tornja:	12,96 (20,22)m2

BP vrh tornja:		14,80m2

SVEUKUPNO:		616,87 (644,13)m2

BP UKUPNO:		693,40m2

Visina prostora ovisi o namjeni i iznosi:

garaža za vatrogasna vozila i kotlovnica: 4,58m

ostali prostori u prizemlju: 3m

višenamjenska dvorana: 3-4m (visina spušenog stropa)

ostali prostori na katu: 3m.

U sanitanim čvorovima i prostoru tuševa izvesti spušteni strop na visini 2,7m.

Lokacija

Lokacija za izgradnju vatrogasnog doma nalazi se u građevinskoj zoni naselja Donji Andrijevci. Građevina je locirana na k.č. br. 1706/48 k.o. Donji Andrijevci.

Krovište jednostrešno, sljeme paralelno s Posavskom ulicom.

Pripremio:

Milan Šulter